## Slide 1
IST-Ambiente
1ª Workshop sobre Ciências e Engenharia do Ambiente
22 de Novembro de 2011
Monitorização e Modelação Operacional de Águas Balneares
Cláudia Viegas, Rodrigo Fernandes, Francisco J. Campuzano, Eduardo Jauch, Hilda de Pablo,
Ramiro Neves, MARETEC-IST
A Costa do Estoril
A Costa do Estoril estende-se de Lisboa a Sintra, e é demarcada pela presença de várias praias, frequentadas durante todo o ano por banhistas e surfistas, tanto pela sua qualidade e condições do mar, como pela proximidade aos centros urbanos. Respondendo às exigências da Nova Directiva das Águas Balneares (D.L.135/2009), com base na monitorização e ferramentas de modelação o MARETEC-IST implementou um sistema atempado de previsão e alerta de forma a evitar que os banhistas entrem em contacto com água de qualidade reduzida. Estas praias estão sujeitas a eventos de poluição de curta duração sobretudo após a ocorrência de eventos de chuva.
Envios de alertas e publicação dos resultados para as entidades responsáveis pela gestão da qualidade das Águas Balneares
Durante a época balnear os alertas são enviados para a CMO, CMC, SANEST, ARH-Tejo, SMAS Oeiras-Amadora;
Publicação diária das previsões em sites de internet (actualização de 2 em 2 horas);
Diariamente são publicadas previsões para esse dia e o dia seguinte;
Estações Hidrométricas Automáticas
Águas balneares:
Recolha de amostras pontuais :
  Coliformes Fecais, Escherichia coli, Enterococos Intestinais, Coliformes Totais;
Monitorização com sensores:
  Clorofila, turbidez, condutividade, oxigénio dissolvido, pH, salinidade, temperatura;
  Velocidades e direcção da corrente.
Ribeiras:
Recolha de amostras pontuais :
  Coliformes Fecais, Escherichia coli, Enterococos Intestinais, Coliformes Totais, Turbidez, Condutividade, Oxigénio dissolvido, Salinidade, Temperatura;
  Medição de nível hidrométrico;
Monitorização com sensores:
  Nível hidrométrico, turbidez, caudal;
Instalação de 4 estações hidrométricas automáticas:
  Medição automática em contínuo do nível hidrométrico;
  Registo dos valores de 30 em 30 minutos;
  Envio de dados diariamente para o IST;
  Envio automático de dados e alertas em caso de subida do nível
RESULTADOS:
Caracterização da qualidade das ribeiras - melhoria ao longo dos últimos anos;
Relações nível hidrométrico/caudal;
Avaliação da qualidade das águas balneares (Qualidade Suficiente ou Boa, desde 2008)
Validação do modelo MOHID.
Monitorização
Modelação Operacional
Foi desenvolvida uma aplicação do modelo Mohid Water, recorrendo ao uso de modelos encaixados:
  Modelo 1- PCOMS que corre para a Costa Portuguesa a), fornece condições de fronteira de hidrodinâmica e propriedades da água;
  Modelo 2-Tejo, modelo 3D, baroclínico, que fornece os campos de velocidades, nível do mar, densidade, temperatura, salinidade (b).
  Modelo 3- Parede-Belém, modelo 3D, com resolução de 30m junto às praias, abrange a área de estudo (Parede a Belém).
    Simulação da descarga das ribeiras ao longo da Costa do Estoril quantificando:
  A contribuição de cada uma das ribeiras (em volume e contaminação fecal);
  O volume e concentração da água contaminada existente; volume de água contaminada;
Modelação Operacional a nível das praias
  Diariamente recorrendo a:
  Valores históricos de qualidade das ribeiras;
  Valores diários dos caudais das ribeiras (valores de nível de estações automáticas, e curvas de vazão);
  Previsões de hidrodinâmica diárias;
+
  Abordagem Lagrangiana
As estações hidrométricas instaladas enviam alertas automáticos em caso de subida de nível.
Em caso de subida do nível
Estação envia alarme via GSM para o IST
Nível
Curva de vazão
Contaminação fecal
Caudal
Previsão da qualidade das águas balneares
Envio de email e SMS com AVISO da subida de nível
MODO AUTOMÁTICO
HindCast
Monitorização automática do nível hidrométrico
Alertas automáticos
Responder às directrizes da Nova Directiva das Águas Balneares:
Identificar e quantificar as causas de contaminação de cada praia;
Envio de alertas atempadamente;
O Gestor de Praia saberá atempadamente a ocorrência de acidentes de poluição de curta duração.
O Gestor de Praia poderá mais facilmente decidir se fecha ou não a praia, evitando a exposição dos banhista a águas de fraca qualidade.
Figura 1- Fotografia da Praia de Carcavelos.
Figura 2- Campanhas de monitorização
Figura 3- Localização dos pontos de amostragem.
Figura 4- Resultado da medição de corrente e comparação com modelo.
Figura 5- Localização das estações hidrométricas, representadas a vermelho
Figura 6- Publicação dos dados de nível hidrométrico
Avaliação do risco de contaminação das Águas Balneares
    O modelo operacional produz diariamente previsões do risco de contaminação das águas balneares.
O nível de risco tem em conta a probabilidade de contaminação: a probabilidade de os banhistas estarem em contacto com massas de água contaminadas.
Considera-se que se tem :
Qualidade excelente, se a probabilidade de contaminação for inferior a 1%;
Qualidade suficiente se a probabilidade de contaminação estiver entre 1 e 5%;
Má qualidade se a probabilidade de contaminação for superior a 5%.
Assim, sempre que exista um risco de contaminação 2 prevê-se que existe probabilidade de o banhista entrar em contacto com água contaminada.
Previsões actualizadas de 2 em 2 horas.
Os dados em tempo real, são enviados automaticamente para o IST;
O modelo corre com os dados actualizados e faz uma previsão actual da qualidade das águas balneares.
É enviado um SMS para as entidades gestoras da qualidade das águas balneares (CMOeiras, CMCascais, SANEST, ARH-Tejo) avisando o sucedido.
Figura 7- Esquema dos modelos encaixados utilizados no modelo operacional
Figura 8- Campos hidrodinâmicos junto às praias de Santo Amaro, Torre e Carcavelos
Figura 9- Representação das plumas das ribeiras simuladas no MOHID
Figura 10- Previsão do risco de contaminação para as praias de Santo Amaro, Torre e Carcavelos
Figura 11- Traçadores lagrangianos representando as plumas das ribeiras ao longo da Costa do Estoril
Figura 12- Esquema do sistema de alerta implementado, para as situações de subida de nível das ribeiras
“investing in our common future”